## Slide 1
Design and Verification of UART Transmitter (TX) using Verilog HDL
مشروع تصميم عتادي متكامل (RTL Design) لوحدة الإرسال التسلسلي مع التحقق الوظيفي لجميع الوحدات الفرعية والنظام الكلي.
Tools Used
ModelSim • Intel Quartus • VS Code
Implementation Stages
RTL Design • Sub-module Unit Tests • Top Verification
Verification Result
100% Timing & Functional Assertion Pass

## Slide 2
أساسيات بروتوكول الـ UART (بوجه عام)
مخطط بنية فريم الـ UART القياسي (UART Standard Frame Sequence):
ما هو بروتوكول UART؟
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter: بروتوكول اتصال تسلسلي غير متزامن يُستخدم لتبادل البيانات بين المتحكمات والأنظمة المدمجة عبر خطين رئيسيين:
هيكل حزمة البيانات (UART Frame Structure)
: خط إرسال البيانات (Transmitter).
: خط استقبال البيانات (Receiver).
Clockless Transmission: لا يعتمد على ساعة مشتركة بل على معدل إرسال متفق عليه مسبقاً ().
حالة الخمول (Idle State): الخط مرتفع دوماً على المستوى المنطقي العالي High (1).
بت البداية (Start Bit): بت واحد منخفض Low (0) لتنبيه المستقبل ببدء الإرسال.
حمولة البيانات (Data Payload): بايت بيانات 8 بت يُرسل بالتسلسل من إلى .
بت التحقق (Parity Bit): اختياري لاكتشاف الأخطاء (Even / Odd Parity).
بت التوقف (Stop Bit): بت مرتفع High (1) لإنهاء الفريم والعودة لحالة الخمول.
IDLE
1'b1
START
1'b0
DATA PAYLOAD [7:0]
D0 (LSB) ➔ D7 (MSB)
PARITY
Even / Odd
STOP
1'b1
IDLE
1'b1
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

## Slide 3
معمارية مرسل الـ UART TX (بوجه خاص)
مخطط تدفق العمليات (Dataflow Execution)
عند تفعيل نبضة ، تبدأ الـ FSM برفع راية الانشغال busy = 1، وتوجيه الـ MUX لاختيار الـ ، ثم تفعيل الـ Serializer عبر لضخ الـ 8 بت، ثم إخراج الـ (في حال تفعيله)، وأخيراً الـ والعودة تلقائياً لحالة الخمول .
FSM Controller
العقل المدبر للنظام ومولد إشارات التحكم وتوجيه الحالات ومزامنة مسار البيانات.
Serializer (8-bit)
محول البيانات من صيغة التوازي (Parallel) إلى التسلسل (Serial) بنظام (LSB First).
Parity Calculator
موديول لحساب نوع التحقق (Even / Odd) للتأكد التلقائي من سلامة البيانات المنقولة.
4x1 Multiplexer
الموجه النهائي الذي يختار نوع البت الخارج على خط الإرسال بدقة متناهية.

## Slide 4
الموديول الفرعي 1: 4x1 Multiplexer (MUX.v)
الوظيفة وجدول التوجيه المنطقي (Truth Table)
اختيار الإشارة المناسبة الخارجة على خط الـ بناءً على إشارة التحكم بدون أي تأخير منطقي (Pure Combinational Logic):
Selection Line (sel) | الخرج المختار (TX_out) | الوصف الوظيفي
2'b00 | 1'b0 (Start Bit) | بدء الفريم وتنبيه المستقبل
2'b01 | 1'b1 (Stop Bit) | إنهاء الفريم والعودة للـ High
2'b10 | ser_out (Data Bit) | البت التسلسلي من السيريالايزر
2'b11 | p_bit (Parity Bit) | بت التحقق المحسوب
سيناريوهات الـ Testbench والتحقق
التبديل بين الحالات الأربع: اختبار التبديل السريع لجميع قيم ناقل التحكم للتأكد من استجابة الموجه الفورية.
مطابقة الخرج مع الدخل: فحص شفافية تمرير الإشارات المتغيرة ( و ) دون أي تشويه أو نبضات خاطئة (Glitches).
Zero-Delay Verification: التأكد من حدوث الانتقال في نفس نبضة الدخل دون أي تأخير مسجل (Registered Delay).
▪
▪
▪

## Slide 5
الموديول الفرعي 2: Parity Calculator (Parity_C.v)
الوظيفة والمنطق الرياضي للتحقق
حساب بت التحقق تلقائياً للبيانات الداخلة بناءً على نمط (زوجي Even أو فردي Odd) وعند تفعيل إشارة :
سيناريوهات الـ Testbench والتحقق
// Even Parity (XOR Reduction Operator):
p_bit_out = ^P_DATA; // Total 1's is Even
// Odd Parity (XNOR Reduction Operator):
p_bit_out = ~^P_DATA; // Total 1's is Odd
فحص البيانات الزوجية والفردية: تطبيق متجهات اختبارية تحتوي على أعداد وحايد مختلفة (Odd & Even Hamming Weights) مع تبديل نمط الباريتي بين 0 و 1.
فحص حالة التعطيل (): التحقق من تجميد الخرج وتجاهل الحساب لتقليل استهلاك الطاقة وعدم التأثير على الفريم.
التحقق الذاتي (Self-checking TB): مقارنة خرج الموديول الرياضي مباشرة مع خوارزمية مرجعية ذهبية (Golden Reference Model).
▪
▪
▪

## Slide 6
الموديول الفرعي 3: FSM Controller (FSM.v)
الوظيفة والحالات المعرفة (States)
التحكم الزمني الكامل في دورة حياة الفريم وتوليد إشارات: , , وفق مسار الحالات التالي:
سيناريوهات الـ Testbench وفحص الحالات الحدية
الانتقال المشروط: القفز مباشرة من إلى إذا كان ، أو المرور بـ إذا كان .
الاستجابة لنبضة البدء: استقبال نبضة لمدة Cycle واحدة ورفع busy = 1 فوراً.
المزامنة التلقائية: البقاء في حالة حتى استلام راية من السيريالايزر.
اختبار الحالات الحدية (Edge Cases): فحص هبوط إشارة الـ Reset فجأة في أي حالة والتأكد من العودة الفورية لحالة الخمول وتصفير الرايات.
▪
▪
▪
▪

## Slide 7
الموديول الفرعي 4: Serializer (Serializer.v)
الوظيفة والسلوك الزمني (Timing Behavior)
استقبال بايت بيانات 8-bit وإزاحته تسلسلياً نبضة بنبضة () عند تفعيل إشارة :
سيناريوهات الـ Testbench والتحقق
السلوك الزمني: يتطلب 8 نبضات ساعة كاملة () لتحويل وتفريغ البايت كاملاً.
راية الإنجاز (Done Flag): عند خروج البت الأخير، يرفع السيريالايزر راية serial_done = 1 لنبضة واحدة لتنبيه الـ FSM بالانتقال للحالة التالية.
تفريغ بايت البيانات بالكامل: مراقبة خروج البتات بالترتيب الزمني الدقيق (من D0 إلى D7) مع حواف الساعة الصاعدة.
اختبار تعطيل الـ Enable (): التأكد من تجميد عداد الإزاحة وحفظ حالة البت الحالي بدون فقدان للبيانات.
اختبار الـ Asynchronous Reset: تطبيق نبضة Reset في منتصف عملية النقل والتأكد من تصفير الخرج والعداد الداخلي فوراً.
▪
▪
▪
▪
▪

## Slide 8
التكامل واختبار النظام ككل (top.v)
التجميع والربط الداخلي
أهداف وسيناريوهات اختبار النظام الشامل ()
ربط مخارج التحكم الصادرة من الـ FSM بمداخل الـ Serializer والـ Multiplexer.
تغذية الـ FSM براية الناتجة من السيريالايزر لضمان التزامن التلقائي والتبادل المغلق (Closed-loop Handshaking).
ربط مسار البيانات المتوازي بحاسب الباريتي والسيريالايزر بالتوازي لتقليل التأخير.
Even Parity Frame: فحص فريم كامل (11 بت) مع التحقق الزوجي ومطابقة البت المحسوب.
Odd Parity Frame: فحص فريم كامل (11 بت) مع التحقق الفردي.
No Parity Mode: فحص فريم بدون Parity والتأكد من خروج 10 بت فقط بدلاً من 11 بت.
اختبار مناعة النظام (Immunity Test): محاولة إرسال داتا جديدة أثناء انشغال النظام والتأكد من عدم تلف الفريم الحالي بفضل إشارة .
استجابة الـ Reset المفاجئ: تصفير الخط مباشرة إلى المستوى المرتفع ().
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

## Slide 9
ملخص نتائج التحقق والجاهزية (Verification Summary)
Functional Correctness
اجتياز جميع الموديولات الفرعية لاختبارات الـ RTL المنطقية بنسبة 100% ومطابقة بروتوكول الـ UART القياسي.
Timing Synchronization
تناغم مسار البيانات () مع مسار التحكم () عبر الـ Handshaking بين و .
Clean Reset Behavior
استعادة النظام لحالة الخمول فور هبوط إشارة الـ Reset في أي لحظة دون حدوث أخطاء بروتوكولية.
4 / 4
Submodules Verified
100%
Testbench Pass Rate
0 ns
Timing Glitches